Опросный лист для моделирования отливки,

изготавливаемой литьем под низким давлением

- 3D-модель отливки с литниково – питающей системой, формой, стержнями (при использовании), фильтрами (при использовании), экзотермическими вставками (при использовании), холодильниками (при использовании) – форматы *parasolid или *step.

- Марка сплава и его химический состав.

- Масса отливки с ЛПС, кг.

- Температура заливки расплава, 0С.

- Тип формовочной смеси (если возможно ее состав по компонентам).

- Начальная температура формы, 0С.

- Материал противопригарного покрытия и его толщина, мм.

- Тип стержневой смеси.

- Газопроницаемость формы и стержней, см3/мин.

- Данные машины ЛНД:

- емкость тигля, кг.

- диаметр основания тигля, мм.

- высота расплава в тигле, мм.

- длина металлопровода, мм.

- глубина погружения металлопровода в расплав, мм.

- диаметр металлопровода (внутренний), мм.

- максимальное рабочее давление в печи, бар.

- Зависимость нагнетаемого давления от времени, мбар-сек.

- Давление (мбар) и время (сек) выдержки формы под давлением.

- Для расчета напряжений: температура или время выбивки отливки из формы, 0С или мин.